## Slide 1: Soutenance de projet de 3ème année
Utilisation de la plateforme neuromorphique computing platform du Human brain project (hbp)
Manon PREDHUMEAU & Justin GOUTEY
Proposé par Alexandre MUZY
Tuteuré par David HILL

## Slide 2: Introduction
Human Brain Project (2013)
Simulateur Neuronaux : SpiNNaker & BrainScaleS
Comparatif et analyse de performance
Introduction Le Cerveaux BrainScaleS SpiNNaker Exploitation Conclusion

## Slide 3: Plan
Le Cerveaux
  Neurone
  Synapse
  Le réseaux
BrainScaleS
  Presentation
  Modules Neuromorphiques
SpiNNaker
  Présentation
  Principe
  Architecture
Exploitation
  PyNN
  Émulateurs
  Platforme HBP
Conclusion
Introduction Le Cerveaux BrainScaleS SpiNNaker Exploitation Conclusion

## Slide 4: Le neurone
Cellule nerveuse
Unité de traitement de l’information
Introduction Le Cerveaux BrainScaleS SpiNNaker Exploitation Conclusion
Le Neurone La Synapse Le Réseaux

## Slide 5: La synapses
Vecteur de communication
Interaction chimique
mobiles
Introduction Le Cerveaux BrainScaleS SpiNNaker Exploitation Conclusion
Le Neurone La Synapse Le Réseaux
Notes: Les neurones sont des cellules nerveuse qui dans un organisme effectuent du traitement d’informations.
Les neurones communiques entre eux par l’intermédiaires de synapses.
Une synapse est une interface chimique entre deux neurones.
Les neurones envoient des impulsions nerveuse le long de leurs axones vers les synapses. Ces signaux electriques sont convertis en message chimique par la synapse côté neurone pré-synaptique vers le côté post synaptique qui le retransforme en influx nerveux electrique.

## Slide 6: Le réseaux
Le cerveau humain :
86 à 100 milliard de neurones
Un neurones connecté de1 à plus 100 000 synapses (10 000 en moyenne)
~5 synapses d’un neurone à n’importe quel autre.
Introduction Le Cerveaux BrainScaleS SpiNNaker Exploitation Conclusion
Le Neurone La Synapse Le Réseaux

## Slide 7: presentation
Equipe d’Heidelberg
Simulation hardware
20 modules neuromorphique
Simulation plus éconnome et 103 à 105 fois plus rapide que la réalité
Introduction Le Cerveaux BrainScaleS SpiNNaker Exploitation Conclusion
Présentation Modules Neuromorphiques

## Slide 8: Modules neuromorphiques
Elément centrale de BrainScaleS
Milieu de simulation
Composants aux cœur de la simulation :
  Wafer
  Carte FPGA
Introduction Le Cerveaux BrainScaleS SpiNNaker Exploitation Conclusion
Présentation Modules Neuromorphiques

## Slide 9: WAFER
Introduction Le Cerveaux BrainScaleS SpiNNaker Exploitation Conclusion
Cercle de silicone de 20cm de diamètre
Lieu de la simulation
384 Puce HICANN :
  128 000 synapse
  512 « neurone electronique »
Présentation Modules Neuromorphiques

## Slide 10: Carte FPGA
Vecteur de paramétrage
  Communication avec la cluster de calcul
  Paramétrage simulation
  Retour logs et données
Vecteur de communication
  Extension du réseau
  Communication inter-wafers
Introduction Le Cerveaux BrainScaleS SpiNNaker Exploitation Conclusion
Présentation Modules Neuromorphiques

## Slide 11: Présentation
Introduction Le Cerveaux BrainScaleS SpiNNaker Exploitation Conclusion
Présentation Principes Architecture
Spiking Neural Network Architecture
Equipe de Manchester
Simulation software
« Many Core »
Objectif : simuler 1% du cerveaux humain

## Slide 12: L’incohérence mémoire
Pas de vérification avant modification
Seule l’information locale est connue (comme dans un vrai cerveaux)
Mémoire uniquement locale à chaque cœur du point de vue du système
Introduction Le Cerveaux BrainScaleS SpiNNaker Exploitation Conclusion
Présentation Principes Architecture

## Slide 13: Le non déterminisme
Globally Asynchronous, Locally Synchronous:
  Simulation et communication synchrone à l’échelle d’un cœur
  Simulation et communication asynchrone entre les cœurs
Introduction Le Cerveaux BrainScaleS SpiNNaker Exploitation Conclusion
Présentation Principes Architecture

## Slide 14: Simulation évenementielle
Introduction Le Cerveaux BrainScaleS SpiNNaker Exploitation Conclusion
Pas de pas de temps fixe
Mécanisme de callbacks
Appel de fonction  évènement
Présentation Principes Architecture

## Slide 15: architecture
Une architecture à 3 niveaux
  Hardware
  Couche applicative de bas niveaux
  Couche applicative de haut niveaux
Introduction Le Cerveaux BrainScaleS SpiNNaker Exploitation Conclusion
Présentation Principes Architecture

## Slide 16: Niveaux 1 : le hardware
600 cartes de 48 puces
Soit 28 800 puces
18 cœurs par puces
  1 cœur moniteur
  16 cœurs simulation
  1 cœur tolérance aux pannes
Introduction Le Cerveaux BrainScaleS SpiNNaker Exploitation Conclusion
Présentation Principes Architecture

## Slide 17
Introduction Le Cerveaux BrainScaleS SpiNNaker Exploitation Conclusion
Présentation Principes Architecture
Niveaux 2 : couche applicative de bas niveau
Niveaux 3 : couche applicative de haut niveau
SpyNNaker : Implémentation de PyNN
PACMAN
Gestion des simulation par les utilisateurs

## Slide 18: PyNN
Représentation et simulation de réseaux de neurones
API Python
Une implémentation pour SpiNNaker et une pour BrainScaleS
Introduction Le Cerveaux BrainScaleS SpiNNaker Exploitation Conclusion
PyNN Emulateurs Platforme HBP

## Slide 19: EMULATEURS
Emulateur du système BrainScaleS
Docker où Sources sur la forge
Docker fonctionne uniquement sur les fichiers de tests
VM ne localise pas les modules pythons
Emulateur de SpiNNaker
Dépôt GitHub
Obsolète (plus maintenu depuis 2015)=> incompatible avec SpyNNaker 3.0.0
Introduction Le Cerveaux BrainScaleS SpiNNaker Exploitation Conclusion
PyNN Emulateurs Platforme HBP
ESS
SpiNNakerEmulator

## Slide 20: Platforme hbp : utilisation de la platforme collaborative
Test
Réseau en chaine synfire
Introduction Le Cerveaux BrainScaleS SpiNNaker Exploitation Conclusion
PyNN Emulateurs Platforme HBP

## Slide 21: Platforme hbp : utilisation de la platforme collaborative
Résultat :
Trace d’exécution
pas d’information supplémentaires:
  Placement des population
  Consommation
  Tables de routage
  …
Introduction Le Cerveaux BrainScaleS SpiNNaker Exploitation Conclusion
PyNN Emulateurs Platforme HBP

## Slide 22: Conclusion
Deux simulateurs :
BrainScaleS orienté Hardware
SpiNNaker orienté Software
Etat des lieux
Paramétrage par une API relativement uniforme
SpiNNaker plus aboutis
Introduction Le Cerveaux BrainScaleS SpiNNaker Exploitation Conclusion