## Slide 1: Soutenance de projet de 3ème année
Utilisation de la plateforme neuromorphic computing platform du Human brain project (hbp)
Manon PREDHUMEAU & Justin GOUTEY
Proposé par Alexandre MUZY
Tuteuré par David HILL

## Slide 2: Introduction
Human Brain Project (2013)
Simulateurs Neuronaux : SpiNNaker & BrainScaleS
Comparatif et analyse de performances
Introduction Le Cerveau BrainScaleS SpiNNaker Exploitation Conclusion

## Slide 3: Plan
Le Cerveau
  Neurone
  Synapse
  Le réseau
BrainScaleS
  Présentation
  Modules Neuromorphiques
SpiNNaker
  Présentation
  Principes
  Architecture
Exploitation
  PyNN
  Émulateurs
  Plateforme HBP
  Conclusion
Introduction Le Cerveau BrainScaleS SpiNNaker Exploitation Conclusion

## Slide 4: Le neurone
Cellule nerveuse
Unité de traitement de l’information
Introduction Le Cerveau BrainScaleS SpiNNaker Exploitation Conclusion
Le Neurone La Synapse Le Réseau
Schéma simplifié d’un neurone
(https://geekeries.org/2016/05/jouer-avec-vos-reseaux-de-neurones/)

## Slide 5: La synapse
Vecteur de communication
Interaction chimique
Mobiles
Introduction Le Cerveau BrainScaleS SpiNNaker Exploitation Conclusion
Le Neurone La Synapse Le Réseau
Transmission entre deux neurones
(http://www.grand-dictonnaire.com/antispasmodiques.html)
Notes: Les neurones sont des cellules nerveuse qui dans un organisme effectuent du traitement d’informations.
Les neurones communiques entre eux par l’intermédiaires de synapses.
Une synapse est une interface chimique entre deux neurones.
Les neurones envoient des impulsions nerveuse le long de leurs axones vers les synapses. Ces signaux electriques sont convertis en message chimique par la synapse côté neurone pré-synaptique vers le côté post synaptique qui le retransforme en influx nerveux electrique.

## Slide 6: Le réseau
Le cerveau humain :
86 à 100 milliards de neurones
Un neurone connecté de 1 à plus 100 000 synapses (10 000 en moyenne)
~ 5 synapses d’un neurone à n’importe quel autre.
Introduction Le Cerveau BrainScaleS SpiNNaker Exploitation Conclusion
Le Neurone La Synapse Le Réseau

## Slide 7: présentation
Équipe d’Heidelberg
Simulation hardware
20 modules neuromorphiques
Simulation plus économe et 103 à 105 fois plus rapide que la réalité
Introduction Le Cerveau BrainScaleS SpiNNaker Exploitation Conclusion
Présentation Modules Neuromorphiques
Hardware BrainScaleS
(https://electronicvisions.github.io/hbp-sp9-guidebook/pm/pm_hardware_configuration.html)

## Slide 8: Modules neuromorphiques
Élément central de BrainScaleS
Milieu de simulation
Composants au cœur de la simulation :
  Wafer
  Carte FPGA
Introduction Le Cerveau BrainScaleS SpiNNaker Exploitation Conclusion
Présentation Modules Neuromorphiques
Décomposition d’un module neuromorphique
(https://electronicvisions.github.io/hbp-sp9-guidebook
/pm/pm_hardware_configuration.html)

## Slide 9: WAFER
Introduction Le Cerveau BrainScaleS SpiNNaker Exploitation Conclusion
Cercle de silicone de 20 cm de diamètre
Lieu de la simulation
384 puces HICANN :
  128 000 synapses
  512 « neurones électroniques »
Présentation Modules Neuromorphiques
Un wafer
(http://www.artificialbrains.com/brainscales)

## Slide 10: Carte FPGA
Vecteur de paramétrage
  Communication avec le cluster de calcul
  Paramétrage simulation
  Retour logs et données
Vecteur de communication
  Extension du réseau
  Communication inter-wafer
Introduction Le Cerveau BrainScaleS SpiNNaker Exploitation Conclusion
Présentation Modules Neuromorphiques

## Slide 11: Présentation
Introduction Le Cerveau BrainScaleS SpiNNaker Exploitation Conclusion
Présentation Principes Architecture
Spiking Neural Network Architecture
Équipe de Manchester
Simulation software
« Many Core »
Objectif : simuler 1% du cerveau humain
Hardware SpiNNaker
(https://electronicvisions.github.io/hbp-sp9-guidebook/mc/mc_index.html)

## Slide 12: L’incohérence mémoire
Pas de vérification avant modification
Seule l’information locale est connue (comme dans un vrai cerveau)
Mémoire uniquement locale à chaque cœur du point de vue du système
Introduction Le Cerveau BrainScaleS SpiNNaker Exploitation Conclusion
Présentation Principes Architecture

## Slide 13: Le non déterminisme
Globally Asynchronous, Locally Synchronous:
  Simulation et communication synchrones à l’échelle d’un cœur
  Simulation et communication asynchrones entre les cœurs
Introduction Le Cerveau BrainScaleS SpiNNaker Exploitation Conclusion
Présentation Principes Architecture

## Slide 14: Simulation évènementielle
Introduction Le Cerveau BrainScaleS SpiNNaker Exploitation Conclusion
Pas de pas de temps fixe
Mécanisme de callbacks
Appel de fonction  évènement
Présentation Principes Architecture
Modèle event driven appliqué à SpiNNaker

## Slide 15: architecture
Une architecture à 3 niveaux
  Hardware
  Couche applicative de bas niveau
  Couche applicative de haut niveau
Introduction Le Cerveau BrainScaleS SpiNNaker Exploitation Conclusion
Présentation Principes Architecture

## Slide 16: Niveaux 1 : le hardware
600 cartes de 48 puces
Soit 28 800 puces
18 cœurs par puce
  1 cœur moniteur
  16 cœurs simulation
  1 cœur tolérance aux pannes
Introduction Le Cerveau BrainScaleS SpiNNaker Exploitation Conclusion
Présentation Principes Architecture
Composition d'une puce SpiNNaker
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4458614/

## Slide 17
Introduction Le Cerveau BrainScaleS SpiNNaker Exploitation Conclusion
Présentation Principes Architecture
Niveaux 2 : couche applicative de bas niveau
Niveaux 3 : couche applicative de haut niveau
SpyNNaker : Implémentation de PyNN
PACMAN
Gestion des simulations par les utilisateurs
Couche applicative bas niveau

## Slide 18: PyNN
Représentation et simulation de réseaux de neurones
API Python
Une implémentation pour SpiNNaker et une pour BrainScaleS
Introduction Le Cerveau BrainScaleS SpiNNaker Exploitation Conclusion
PyNN Émulateurs Plateforme HBP

## Slide 19: ÉMULATEURS
Émulateur du système BrainScaleS
Docker ou source sur la forge
Docker fonctionne uniquement sur les fichiers de tests
VM ne localise pas les modules Python
Émulateur de SpiNNaker
Dépôt GitHub
Obsolète (plus maintenu depuis 2015)=> incompatible avec SpyNNaker 3.0.0
Introduction Le Cerveau BrainScaleS SpiNNaker Exploitation Conclusion
PyNN Émulateurs Plateforme HBP
ESS
SpiNNakerEmulator

## Slide 20: PlatEforme hbp : utilisation de la platEforme collaborative
Test
Réseau en chaîne synfire
Introduction Le Cerveau BrainScaleS SpiNNaker Exploitation Conclusion
PyNN Emulateurs Plateforme HBP
Schémas d’une chaine synfire

## Slide 21: Plateforme hbp : utilisation de la plateforme collaborative
Résultat :
Trace d’exécution
Pas d’information supplémentaire:
  Placement des populations
  Consommation
  Tables de routage
  …
Introduction Le Cerveau BrainScaleS SpiNNaker Exploitation Conclusion
PyNN Émulateurs Plateforme HBP
Détails d'un job terminé avec succès
Spikes générés par le code synfire chain

## Slide 22: Conclusion
Projet orienté recherche
BrainScaleS orienté hardware / SpiNNaker orienté software
Paramétrage par une API relativement uniforme : PyNN
SpiNNaker plus abouti
Difficultés :
Recherche documentation fastidieuse, émulateurs non fonctionnels
Réorientation du projet
Pas assez d’informations pour analyse de performances
Introduction Le Cerveau BrainScaleS SpiNNaker Exploitation Conclusion

## Slide 23: Conclusion
Perspectives :
Achat d’une carte SpiNNaker
Stage de 5 mois (Justin)
Introduction Le Cerveau BrainScaleS SpiNNaker Exploitation Conclusion